Набор для демонстрации магнитных полей

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор предназначен для наблюдения силовых линий магнитного поля вокруг проводников с током.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса комплекта				         0,25 кг

Габаритные размеры отдельных панелей		160х100х100 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Панель с одним проводником

Панель с двумя проводниками

Панель с витком

Панель с соленоидом

Железные опилки

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

В состав набора входят прозрачные панели из органического стекла, сквозь которые пропущены проводники различной формы, выведенные на клеммы для подключения к источнику постоянного тока.

Картины силовых линий магнитных полей образуются при посыпании панелей с проводниками, по которым протекает постоянный ток, мелкими железными опилками. Для демонстрации магнитных полей учащимся панели устанавливаются на кадровое окно графического проектора.

Электропитание панелей – от источника постоянного тока силой до 10 А, например, выпрямителя учебного В-24.

ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ

Хранить изделие следует в помещениях, в атмосфере которых отсутствуют пары кислот и щелочей, при температуре от 5º С до 40º С и относительной влажности не более 80%  на расстоянии не ближе одного метра от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых изделий всем требованиям технических условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение:

- гарантийного срока хранения – 12 месяцев с момента приемки ОТК, в том числе в заводской упаковке;

- гарантийного срока эксплуатации – 24 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию.