- Включите тумблер сетевого питания и установите требуемое значение выходного напряжения.

- Техническое обслуживание

Изделие не обслуживается.

- Возможные неисправности и методы их устранения

| Отсутствует свечение индикаторов при включении блока питания | Проверить предохранитель и при необходимости заменить (3А) |
| --- | --- |

- Свидетельство об упаковке

Источник питания регулируемый

упакован (а,о) согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки ________________Упаковку произвел _____________

- Сведения о рекламациях

Оформленные акты-рекламации должны направляться предприятию-изготовителю по адресу lmicro@mail.ru

- Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу Источника питания регулируемого и соответствие его требованиям  технической документации в течение 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня приобретения. Изделия, у которых в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на запасные части и расходные материалы.

Лаборатория L-микро Источник питания регулируемый Паспорт

Отпечатано 01.2005

1.    Назначение

- Источник питания регулируемый входит в систему учебного оборудования L-микро и предназначен для электропитания учебных установок для демонстрационного эксперимента.

- Источник питания регулируемый применяется при постановке демонстрационных экспериментов в условиях типового кабинета физики основной и полной средней школы и кабинета физики учреждений начального и среднего профессионального образования.

- Изделие предназначено для работы при температуре от + 10оС до + 35оС и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25оС.

- Основные технические данные

- Габаритные размеры, мм 				200 х 160 х 240

- Масса, кг 							5

- Напряжение питания, В				220(22

- Потребляемая мощность, Вт, не более		250

- Параметры выходного напряжения:

- Переменное 2 – 24В 10А

- Переменное 42В 5А

- Выпрямленное пульсирующее 2 – 24В 10А

- Постоянное стабилизированное 0 – 15В 3А

- Срок службы, не менее				5 лет

- Комплектность

- Источник питания регулируемый			1 шт.

- Паспорт						1 шт.

- Упаковка						1 шт.

- Устройство и принцип работы

- Источник питания регулируемый выполнен в металлическом корпусе. На его лицевой панели расположены вольтметр и амперметр класса точности 2.5, показывающие выходное напряжение и силу тока, потребляемого демонстрационной установкой, клеммы для подключения потребителей и рукоятки регулировки выходного напряжения. Тумблер включения источника питания и предохранитель расположены на задней панели прибора.

- Источник питания имеет 4 группы выводов. Клеммы «(42В»  расположены вертикально в левой части лицевой панели и на них постоянно имеется переменное напряжение 42В.

- В правой части лицевой панели расположен ступенчатый регулятор сильноточного (до 10А) выхода переменного и постоянного (выпрямленного) напряжения и соответствующие клеммы (отдельно для постоянного и переменного тока). Уровень выходного напряжения и потребляемый ток контролируются вольтметром и амперметром.

- В центральной части лицевой панели находятся клеммы вывода постоянного стабилизированного напряжения, регулирование которого осуществляется с помощью находящейся там же рукоятки. При включении регулятора происходит переключение вольтметра на контроль напряжения на клеммах данной секции источника.

- Указания мер безопасности

  - При работе с Источником питания регулируемым необходимо выполнять общие правила работы с электрическими установками напряжением до 1000 В и требования безопасности, предусмотренные для соответствующего кабинета образовательного учреждения.

  - К работе с источником питания регулируемым допускаются лица, ознакомленные с его устройством, принципом действия и мерами безопасности в соответствии с требованиями, приведенными в настоящем разделе.

  - Источник питания имеет трехконтактную штепсельную вилку с заземляющим контактом. Перед его включением в сеть необходимо убедиться в наличие подключенного заземляющего контакта в розетке.

  - Категорически запрещается включать Источник питания при снятой крышке.

  - Не допускается подключение к Источнику питания регулируемому потребителей, мощность которых превосходит номинальную мощность используемой секции источника питания

  - Запрещается подвергать Источник питания регулируемый силовым и ударным нагрузкам

- Подготовка и порядок работы

- Подключите учебную демонстрационную установку к соответствующим клеммам источника питания

- Включите источник питания в сеть и убедитесь, что регуляторы напряжения находятся в нужном положении.