ПРИБОР ДЛЯ ОПЫТОВ ПО ХИМИИ

С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

(демонстрационный)

ПХЭ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Москва, 2002 г.

1.	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1.	Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на прибор для опытов по химии с электрическим током ПХЭ.

1.2.	ПХЭ является демонстрационным прибором и предназначен для проведения учителем опытов, таких, как: изучение электропроводности и электролиз различных веществ, их растворов и расплавов.

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Габаритные размеры, не более:

-	в упакованном виде (в коробке)……….......340х230х75 мм

-	в собранном виде (без учета штатива)...…340х140х315 мм

Масса, не более……..………………………..……....…..0.45 кг

Напряжение питания…………………………………..36 (42) В

3.	ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ.

3.1.	Собрать прибор согласно рисунку. Для этого закрепить стержень-держатель в панели, а электроды в держателях-«крокодилах»; вставить индикаторную лампу в электрический патрон.

3.2.	Закрепить собранный прибор на штативе ШЛБ (в комплект поставки не входит). Подключить прибор к источнику переменного/постоянного тока напряжением 36 (42)В.

ВНИМАНИЕ! Работая с прибором, соблюдайте осторожность. Не допускайте попадания воды и легковоспламеняющихся жидкостей на электрический патрон и индикаторную лампу во избежание короткого замыкания и возникновения пожара.

Рис. Прибор в собранном виде.

Рис. Состав прибора.

4.	ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТА «ИСПЫТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОВОДИМОСТЬ».

4.1.	Замкнуть электроды металлическим стержнем (концом, свободным от изоляции). Включить ток. Наблюдать свечение индикаторной лампы. Отключить ток. Поменять положение стержня, замкнуть электроды изолированной частью стержня. При включении тока свечение индикаторной лампы отсутствует.

4.2.	Поместить электроды в химический стакан, заполненный дистиллированной водой так, чтобы была покрыта свободная от изоляции часть электродов. Включить ток. Свечение лампы отсутствует. Насыпать в стакан с дистиллированной водой соль (хлорид натрия, сульфат натрия и т.п.). Размешать содержимое стакана стеклянной палочкой с резиновым наконечником, включить ток. Наблюдать свечение индикаторной лампы. Для того чтобы испытать на проводимость другие вещества (хлорид натрия твердый, сахар, глицерин, гидроксид натрия твердый и его раствор) необходимо каждый раз перед новым опытом промывать электроды и стакан дистиллированной водой и просушивать их фильтровальной бумагой. Стакан желательно использовать каждый раз новый. Для проведения исследования проводимости расплавов необходимо использовать фарфоровую посуду.

4.3.	В ходе проведения серии опытов целесообразно заполнить таблицу, в которую внести названия исследуемых веществ и результаты наблюдений (свечение лампочки [+] или его отсутствие [-], и выводы о наличии электрической проводимости [+] или ее отсутствии [-]); таблица может выглядеть так:

| № | Название вещества | Загорание лампочки | Наличие электропроводности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дистиллированная вода | - | - |
| 2 | Хлорид натрия (тв.) | - | - |
| 3 | Хлорид натрия (р-р) | + | + |

5.	ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТА «ЭЛЕКТРОЛИЗ ВОДЫ».

5.1.	Собрать прибор согласно рисунку (см. п. 3).

5.2.	Поместить электроды в химический стакан, заполнить его дистиллированной так, чтобы уровень воды был на 2 см. выше уровня электродов. Прилить в стакан 2-3 мл раствора гидроксида натрия (5% раствор). Заполнить поочередно две пробирки ПХ-21 дистиллированной водой с добавлением в каждую пробирку по 1 мл. 5% раствора гидроксида натрия. Поочередно закрыть пробирки пробкой с держателем, перевернуть вверх дном, опустить в стакан с водой, открыть под водой пробку и надеть пробирки на электроды.

5.3.	Подключить установку к источнику постоянного тока, включить ток. Наблюдать собирание газов в пробирках. Отметить их объемное соотношение (1:2). После наполнения пробирок газами (часть воды должна остаться в пробирках) отключить установку. Осторожно поочередно снять пробирки с электродов, следя за тем, чтобы край пробирок оставался под водой, а газы не выходили наружу. Закрыть пробирки поочередно пробкой с держателем (под водой), вынуть их из стакана и исследовать продукты электролиза воды                                                                                                 -   кислород (меньший объем) – вспыхиванием тлеющей лучины при внесении ее в пробирку с газом;

-	водород (больший объем) – по легкому хлопку при поднесении пробирки, заполненной газом к пламени лучины или горелки.

6.	ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТА «ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРА ЙОДИДА КАЛИЯ».

6.1.	Заполнить стакан и пробирки 5% раствором йодида калия, поместить пробирки в стакан аналогично предыдущему опыту.

6.2.	Подключить установку к источнику постоянного тока. Включить ток. Наблюдать собирание газа в пробирке, надетой на электрод – катод и желтое окрашивание раствора в пробирке, надетой на электрод – анод. Отключить ток.

6.3.	Поочередно снять пробирки с электродов, используя пробку с держателем. Испытать продукты электролиза, добавив в пробирку с катода 1-2 капли раствора фенолфталеина. Наблюдать малиновое окрашивание. Добавить в пробирку с анода 1-2 капли раствора крахмала. Наблюдать синее окрашивание.

7.	СОСТАВ ПРИБОРА.

1. Металлический стержень, частично изолированный	1 шт.

2. Электроды	2 шт.

4. Пробка №19 с держателем	1 шт.

5. Стержень-держатель панели	1 шт.

6. Индикаторная лампа	1 шт.

7. Провод к источнику питания	1 шт.

8. Стакан химический (отдельно)	1 шт.

9. Пробирка N14 (отдельно)	2 шт.

10. Панель с зажимами и электрическим патроном	1 шт.

Инструкция по эксплуатации	1 шт.