# Лаборатория L-микро ®

Набор ДемонстрационнЫЙ «электричество 3»

- Назначение

  - Набор «Электричество 3» предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме «Переменный электрический ток» курса физики средней общеобразовательной школы, знакомства учащихся с конденсатором, катушкой индуктивности и процессами, сопровождающими протекание в них электрического тока.

  - Набор применяется при постановке демонстрационных экспериментов в условиях типового кабинета физики общеобразовательной школы, профессионально-технического училища или техникума.

- Комплект поставки

Конденсатор 4.7 мкФ	1

Конденсатор 18.8 мкФ	1

Конденсатор 4700 мкФ	1

Конденсатор 2200 мкФ	1

Дроссельная катушка	1

Ферритовый сердечник	1

Модуль подключения катушки	1

Катушка-моток	2

Переключатель	1

Методическое руководство	1

Паспорт набора	1

Упаковочная коробка	1

- Общие указания

Детали набора обеспечивают возможность монтажа электрических цепей в вертикальной плоскости.

На металлической классной доске или поверхности экрана из набора по статике с помощью магнитов запрессованных в основаниях могут устанавливаться съемные модули размером 110х110 мм, на каждом из которых смонтирован тот или иной элемент электрической цепи.

На лицевой поверхности модуля расположены клеммы для подключения соединительных проводов и нанесены условные обозначения элементов.

В качестве соединительных проводов могут быть использованы как провода с круглым однополюсным наконечником (4 мм, так и провода с плоской вилкой.

Передвигая нож переключателя, свободной рукой придерживайте модуль от перемещения по поверхности доски.

Избегайте приложения ударных нагрузок, падений ферритового сердечника.

- Основные технические характеристики

Размер модуля для установки элемента схемы	110 х 110 мм

Тип крепления модуля	магнитный

Индуктивность дроссельной катушки с сердечником	0.25 Гн

Срок службы, не менее 	7 лет

- Перечень демонстрационных экспериментов:

- Резонанс в последовательном колебательном контуре

- Катушка индуктивности в цепи переменного тока

- Зарядка конденсатора

- Разрядка конденсатора

- Энергия заряженного конденсатора

- Электромагнитная индукция

- Принцип действия трансформатора

- Конденсатор в цепи переменного тока

- Явление самоиндукции

- Зависимость резонансной частоты от параметров контуре

- Последовательная цепь переменного тока

- Возможные неисправности и методы их устранения

| Отсутствует контакт в месте подсоединения провода | С помощью плоской отвертки 4х0,25 мм увеличьте зазор в наконечнике штекера . |
| --- | --- |
|  | Проверьте крепление клеммы на плате элемента. При необходимости подтяните крепежную гайку с помощью торцевого ключа N7. |

- Оборудование, необходимое для работы с набором:

- комплект цифровых измерителей тока и напряжения

- набор демонстрационный «Электричество 1»

- набор демонстрационный «Электричество 2»

- комплект соединительных проводов демонстрационный

- источник постоянного тока до 2А с регулируемым напряжением 2 - 15 В

- генератор синусоидального сигнала, работающий на нагрузку 8 Ом