# Лаборатория L-микро ®

# Набор лабораторного оборудования «Электричество»

- Назначение

  - Набор предназначен для исследования основных закономерностей, изучаемых в разделах «Электрические явления» и «Законы постоянного тока» школьного курса физики, формированию практических умений по сборке электрических цепей, определению эксплуатационных характеристик отдельных элементов электрических цепей, развитию навыков работы с измерительными приборами.

  - Набор применяется при проведении фронтальных лабораторных работ, работ практикума, организации исследовательской работы учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ и техникумов.

- Комплект поставки

ключ	1 шт.

кювета	1 шт.

электрод медный	2 шт.

электрод цинковый	1 шт.

лампа с колпачком 	2 шт.

проволочный резистор 	2 шт.

переменный резистор	1 шт.

электродвигатель	1 шт.

катушка-моток	2 шт.

магнит полосовой	2 шт.

зажим пружинный	2 шт.

компас	1 шт.

соединительные провода	8 шт.

металлическое рабочее поле	1 шт.

инструкция	1 экз.

упаковка	1 компл.

- Общие указания

Элементы, используемые при сборке большинства схем, закреплены на подставках, в основании которых запрессованы магниты. При сборке цепей их размещают на металлическом рабочем поле.

Для подсоединения проводов к электродам используют пружинные зажимы, одеваемые на наконечники проводов. Конструкция наконечника проводов допускает подсоединение нескольких проводников в одну точку.

При установке и снятии электродов переместите их в среднюю часть кюветы и, придерживая одной рукой кювету, снимите их за боковые лепестки.

- Основные технические характеристики

Размер рабочего поля 	310(200 мм.

Размер основания элемента	35х70 мм

Диаметр нихромовой проволоки резисторов	0.36 и 0,25 мм

Сопротивление проволочных резисторов соответственно	6 и 12 Ом

Максимальное сопротивление переменного резистора	10 Ом, ток 3А.

Лампа 3.5 В 	3.5 В, ток 0,25 А.

Лампа 6.3 В 	6.3 В, ток 0,36 А.

Диаметр проволоки на катушке 	0.2 мм, витков 220

Цена деления компаса	5 °

Габариты полосового магнита 	15х15х70 мм

Номинальное напряжение питания двигателя	4.2 В

Срок службы, не менее	7 лет

- Перечень работ, экспериментальных исследований и измерений

- Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках

- Измерение напряжения на различных участках электрической цепи

- Регулирование силы тока переменным резистором

- Наблюдение химического действия электрического тока

- Сборка гальванического элемента и испытание его действия

- Исследование зависимости силы тока на участке цепи от напряжения

- Исследование зависимости силы тока на участке цепи от его сопротивления

- Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра

- Измерение мощности и работы тока в электрической лампе

- Изучение магнитного поля постоянного магнита

- Изучение электродвигателя постоянного тока

- Измерение КПД электродвигателя

- Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока

- Измерение удельного сопротивления проводника

- Изучение последовательного соединения проводников

- Изучение параллельного соединения проводников

- Определение заряда электрона

- Наблюдение действия магнитного поля на ток

- Изучение явления электромагнитной индукции

- Возможные неисправности и методы их устранения

| Отсутствует контакт в месте подсоединения провода | С помощью плоской отвертки 4х0,25 мм увеличьте зазор в наконечнике штекера |
| --- | --- |
| Не горит лампа 3.5/6.3 | Замените лампу: ослабьте крепление держателя лампы, поверните его на 90°, замените лампу, верните держатель в исходное положение и закрепите его. |
| Не вращается вал электродвигателя | Недостаточен ток для преодоления пускового момента. |
| Неточно позиционируется нож ключа | Проверьте крепление лепестка ключа, при необходимости закрепите. Проверьте крепление ножа ключа, при необходимости установите новый винт М3х10, гайку закрепите на краску |

- Оборудование, материалы и принадлежности для работы с набором

Для проведения работ перечисленных в п.5 настоящей инструкции необходимы:

- методические указания для учителя (приобретается отдельно)

- нить капроновая

- груз с крючком (из комплекта кабинета)

- вольтметр 0..6 В (из комплекта кабинета)

- амперметр 0..2 А или –1..1 А (из комплекта кабинета)

- источник питания постоянного тока 4.5 В или батарея типа 36R

- измерительная лента с миллиметровыми делениями или линейка

- секундомер или часы с секундной стрелкой

- весы с разновесами (из комплекта кабинета)

- циркуль

- соль поваренная

- купорос медный

- сахар