# Лаборатория L-микро ®

Набор лабораторного оборудования «Механика»

1. Назначение

  - Набор предназначен для изучения явлений механики, рассматриваемых в школьном курсе физики, установления на количественном уровне закономерностей движения тел, формирования практических умений и навыков измерения физических величин.

  - Набор применяется при проведении фронтальных лабораторных работ, работ практикума, организации исследовательской работы учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ и техникумов.

2. Комплект поставки:

Направляющая рейка	1 шт.

Каретка	1 шт.

Секундомер с двумя датчиками	1 шт.

Стойка штатива	1 шт.

Основание штатива	1шт.

Муфта с двумя винтами	1 шт.

Кронштейн желоба	1шт.

Желоб дугообразный	1шт.

Рычаг с осью и двумя балансирами	1шт.

Блок неподвижный	1 шт.

Блок подвижный	1шт.

Коврик пластиковый	1 шт.

Груз	4 шт.

Шарик стальной	1шт.

Крючок для подвески груза к рычагу	2шт.

Лист копировальной бумаги	1шт.

Нить на каркасе	1шт.

Паспорт набора	1 шт.

3. Общие указания.

Набор включает каретку, секундомер с датчиками и направляющую рейку, с помощью которых обеспечивается возможность измерения перемещения и времени движения тела.

Вдоль одной из сторон направляющей рейки расположен магнитный держатель и шкала с делениями. Магнитный держатель служит для прикрепления датчиков. Рейку можно устанавливать вертикально, для чего на одном из ее краев закреплена опорная пластина. Для крепления направляющей под углом ее зацепляют опорной пластиной за рукоять кронштейна желоба.

Датчик секундомера представляет собой нормально разомкнутый магнитоуправляемый контакт – геркон, размещенный в пластиковом корпусе. Контакт геркона замыкается под влиянием постоянного магнита, закрепленного на каретке. Включение секундомера происходит автоматически при присоединении разъема датчиков.

Для сборки штатива плотно вверните стойку в резьбовое отверстие основания. Устойчивость штативу придают запрессованные в основание магниты, которые служат для его фиксации на металлическом рабочем поле.

Рычаг и неподвижный блок монтируются на штатив с помощью одного из резьбовых отверстий крестовины. Уравновешивают рычаг с помощью двух перегрузков. Кронштейн желоба устанавливается в большое отверстие крестовины и фиксируется прижимным винтом.

4. Основные технические характеристики.

Пределы измерения перемещения по шкале направляющей рейки, мм	0 - 430(1

Интервал измерения времени секундомером, с	0 – 99,99

Дискретность измерения времени, с	0.01

Источника питания секундомера батарея типа	 6F22 КРОНА

Длина соединительного провода датчика , мм	600

Длина стойки штатива, мм	430

Масса груза, г	100 (1

Длина нити, мм	150

## 5. Перечень работ, экспериментальных исследований и измерений.

- Измерение силы трения скольжения  и сравнение ее с весом тела

- Градуирование пружины и измерение сил динамометром

- Изучение устройства и действия неподвижного блока

- Изучение устройства и действия подвижного блока

- Выяснение условия равновесия рычага

- Изучение «золотого правила» механики

- Измерение скорости неравномерного движения

- Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости

- Измерение ускорения движения тела

- Измерение жесткости пружины

- Измерение коэффициента трения скольжения

- Изучение закона сохранения механической энергии

- Изучение движения тела, брошенного горизонтально

- Проверка соотношения перемещений при равноускоренном движении

- Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника

- Изучение равновесия тел под действием  нескольких сил

- Исследование движения тела под действием   нескольких сил

- Исследование зависимости скорости равноускоренного движения от времени

- Определение ускорение тела по величине действующей на него силы и массе тела

- Исследование зависимости периода колебаний маятника от длины подвеса

- Исследование зависимости перемещения от времени при равноускоренном движении

- Возможные неисправности и методы их устранения.

| При включении датчиков в разъем секундомера индикатор секундомера не включается | Заменить источник питания – батарейку типа «Крона» |
| --- | --- |
| При движении каретки секундомер не запускается или не останавливается | Проверить правильность установки датчиков |

- Оборудование, материалы и принадлежности для работы с набором.

Для проведения работ, перечисленных в п.5 настоящей инструкции, необходимы:

- методические указания для учителя (приобретается отдельно);

- измерительная лента с миллиметровыми делениями или линейка;

- металлическое рабочее поле (приобретается отдельно либо из состава кабинета);

- динамометр 4Н.