pH-метр учебный.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Прибор предназначен для определения активности ионов водорода.

pH-метр может использоваться на уроках экологии и химии для анализа воды и различных растворов в школах и в лабораторных практикумах по аналитической и физической химии в вузах. В состав pH-метра входит цифровой измеритель температуры исследуемых растворов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Диапазон измерений                                                          от 0 до 12 ед. pH.

Электрод стеклянный комбинированный.

Электролит – раствор хлористого калия с концентрацией 3 мол/.л.

Цифровая индикация; разрешающая способность                   0,01 ед. pH.

Максимальная погрешность  измерений  рН            не более ± 0,1 ед. pH.

Диапазон температур анализируемой среды                     от 0 °С до 50 °С.

Погрешность измерения  температуры                              не более  ± 1 °С.

Габариты  прибора                                                                  180x75x35 мм.

Габариты электрода                                                 длина 170мм; Ж 12 мм.

Масса прибора                                                                         не более 400 г.

Питание (от батарейки «Крона»)                                                             9 В.

Потребление                                                                            не более 5 мА.

Конструкция прибора.

- прибор в сборе

- датчик температуры

- датчик pH

- регулировочные отверcтия для настройки датчика pH

«pH-метр учебный» конструктивно выполнен в виде переносного прибора с автономным питанием. Индикатор цифровой жидкокристаллический. Сверху (над индикатором) на корпусе расположены два разъема для подключения датчиков «pH»- и температуры (см. рис.). В нижней части корпуса имеется отсек для установки батарейки типа «Крона».

Слева на боковой стороне корпуса расположены кнопки включения питания и выбора режима. Справа сделаны два маленьких отверстия под отвертку для проведения калибровки «pH»-метра.

Датчик температуры прибора помещен в цилиндрический корпус из фторопласта.

Датчиком pH служит электрод стеклянный комбинированный типа ЭСК-10601.В верхней части электрода под защитной полиэтиленовой трубкой находится отверстие для заливки электролита