- Сведения о рекламациях

Оформленные акты-рекламации должны направляться предприятию-изготовителю по адресу l-micro@mail.ru

- Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу Датчика температуры 1000(С и соответствие его требованиям  технической документации в течение 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня приобретения. Датчики, у которых в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем при условии соблюдения  потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на запасные части и расходные материалы.

Лаборатория L-микро ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 1000(С Паспорт Шифр изделия: Т901

## Назначение.

## Датчик температуры 1000(С (шифр Т901) входит в систему учебного оборудования L-микро и предназначен для измерения температуры газообразных и жидких сред. Изделие работает в комплекте с измерительным блоком L-микро и персональным компьютером.

## Датчик температуры 1000(С применяется при постановке демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся в условиях типового кабинета физики основной и полной средней школы и кабинета физики учреждений начального и среднего профессионального образования, а также для практических и исследовательских работ в высшей школе.

- Основные технические данные

- Диапазон измерения температуры, °С	от -20 до 1000

- Разрешение, °С		1

- Погрешность измерения температуры, °С, не более 		10

- Время установления показаний, с, не более		0.1

- Срок службы, не менее		5 лет

- Комплектность

- Датчик температуры 1000(С				1шт.

- Паспорт 						1шт.

- Упаковка						1 шт.

- Устройство и принцип работы

Датчик температуры 1000(С состоит из чувствительного элемента, который с помощью кабеля соединяется со схемой согласования, смонтированной в разъеме датчика. Датчик выполнен на основе термопарного чувствительного элемента (термопара хромель-алюмель). Чувствительный элемент (спай) расположен на конце отрезка термопарной проволоки, которая заключена в термостойкую изолирующую оболочку.

Схема согласования, установленная в разъеме датчика, обеспечивает требуемый уровень выходного сигнала и подстройку калибровочной характеристики.

Датчик подключается к компьютерному измерительному блоку. Получение данных и вывод их на экран осуществляет компьютерная программа L-micro.

- Указания мер безопасности

К работе с датчиком давления допускаются лица, ознакомленные с его устройством, принципом действия и мерами безопасности в соответствии с требованиями, приведенными в настоящем разделе.

- Не допускать механических воздействий на чувствительный элемент датчика

- При проведении измерений не рекомендуется держать датчик в руке в связи с возможным нагревом «холодного спая» - места соединения термопарных проволок с кабелем

- Запрещается вскрывать датчик, а также подвергать его ударным и силовым нагрузкам

- Подготовка и порядок работы

- Включите разъем датчика в разъем 1 измерительного блока (если в описании выполняемого эксперимента не оговорено иначе)

- В компьютерной программе войдите в раздел «Датчики», а в последующем списке выберите «Датчик температуры 1000(С)».

- Порядок проведения измерений и работы с данными изложены в методических руководствах по оборудованию L-микро

- Техническое обслуживание

Изделие не обслуживается.

- Возможные неисправности и методы их устранения

| Отсутствие сигнала от датчика | Проверить надежность подключения датчика к компьютерному измерительному блоку |
| --- | --- |

- Свидетельство об упаковке

Датчик температуры 1000(С

упакован (а,о) согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки ________________Упаковку произвел _____________